我

红酒中八种合成着色剂检测

一、样品信息

| 样品组分 | 结构式 |
| --- | --- |
| 柠檬黄 |  |
| 新红 |  |
| 苋菜红 |  |
| 靛蓝 |  |
| 胭脂红 |  |
| 日落黄 |  |
| 诱惑红 |  |
| 亮蓝 |  |

二．实验目的

参照《食品中合成着色剂的测定》（GB/T5009.35-2003），建立红酒中的合成着色剂的SPE-HPLC检测方法。

三．实验方法

3.1实验试剂

- 乙酸；

- 甲醇；

- 乙酸铵溶液（0.02mol/L）：称取1.54g乙酸铵，加水溶解并稀释至1000mL；

- 氨水溶液：量取氨水2 mL，加水至100mL，混匀；

- 甲醇/甲酸（6+4）溶液：量取甲醇60 mL，甲酸40 mL，混匀；

- 柠檬酸溶液：称取20g柠檬酸，加水至100 mL溶解，混匀；

- 无水乙醇-氨水溶液-水：量取无水乙醇70 mL，氨水溶液20 mL、水10 mL，混匀；

- 水（PH=6.0）：水加柠檬酸溶液调节PH=6.0；

- 水（PH=4.0）：水加柠檬酸溶液调节PH=4.0；

- 水：超纯水

- 合成着色剂储备液：每1.0 mL中含柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、亮蓝各0.5mg，诱惑红0.1mg的水溶液；

- 合成着色剂使用液：上述合成着色剂储备液逐级稀释成每1.0 mL中含柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、亮蓝各5μg，诱惑红1μg的水溶液；

- Cleanert® JXA SPE小柱：规格为1g/6mL，使用前经5mL甲醇和5mL pH=6.0的水活化。

3.2.实验耗材

| 名称 | 规格 | 订货号 |
| --- | --- | --- |
| Venusil® XBP C18 | 5μm，100Å，4.6*150mm | VX951505-0 |
| 保护柱芯 | 4.6*10mm，4/pk | VX950105-0 |
| 保护柱套 | 适用于4.6*10mm的保护柱芯 | CH-100 |
| Cleanert® JXA | 1g/6 mL，30/盒 | JXA0006 |
| Hydrophilic PTFE | 0.45μm，13mm，100/包 | AS081345 |

3.3.试样处理

取试样（某品牌红酒）20 mL,加入合成着色剂混标溶液1.0mL，混匀，用10%氨水调节PH约6.0，将全部试样经过Cleanert® JXA柱，分别用水（PH=4.0）、甲醇/甲酸（6+4）溶液6 mL淋洗，再用10 mL水淋洗，用乙醇-氨水溶液-水（7+2+1）6 mL洗脱，收集洗脱液于50℃水浴蒸发至干，加水定容至1.0mL，经0.45μm滤膜过滤，待测。

3.4液相色谱条件

色谱柱：Venusil® XBP C18，5μm；4.6*150mm；

流动相：A：0.02mol/L的乙酸铵溶液（乙酸调节pH=4）；

B：甲醇

流  速：1.0 mL /min；

进样量：20μL；

波  长：254nm；

梯  度：

| 时间 | A% | B% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 10 | 80 | 20 |
| 18 | 40 | 60 |
| 25 | 40 | 60 |
| 25.01 | 95 | 5 |
| 40 | 95 | 5 |

四．实验结果

表1.添加5ppm混标峰面积数据

| 样品组分 | 标品 | 标样过柱1 | 标样过柱2 | 红酒样品1 | 红酒样品2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柠檬黄 | 318 | 320 | 315 | 294 | 324 |
| 新红 | 471 | 474 | 461 | 482 | 473 |
| 苋菜红 | 266 | 269 | 262 | 277 | 279 |
| 靛蓝 | 314 | 282 | 279 | 273 | 275 |
| 胭脂红 | 266 | 267 | 263 | 246 | 240 |
| 日落黄 | 234 | 238 | 234 | 210 | 212 |
| 诱惑红 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 |
| 亮蓝 | 39 | 40 | 39 | 37 | 37 |

表2.添加5ppm混标回收率数据

| 样品组分 | 标样过柱1（%） | 标样过柱2（%） | 红酒样品1（%） | 红酒样品2（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柠檬黄 | 100.6 | 99 | 92.5 | 102 |
| 新红 | 100.6 | 97.8 | 102 | 100 |
| 苋菜红 | 101 | 98.5 | 104 | 105 |
| 靛蓝 | 89.8 | 88.8 | 86.9 | 87.5 |
| 胭脂红 | 100.3 | 98.8 | 92.5 | 90.2 |
| 日落黄 | 101 | 100 | 90 | 90.6 |
| 诱惑红 | 100 | 100 | 106 | 103 |
| 亮蓝 | 102 | 100 | 95 | 95 |

五、实验结论

实验结果表明，Cleanert® JXA小柱和Venusil® XBP C18液相色谱柱可以用于红酒中的合成着色剂的检测，该方法快速、准确。

六、注意事项

- 红酒样品呈弱酸性，在上样之前要将其pH值调节至6左右，保证小柱可对合成着色剂有良好地吸附；

- 若样品酒精度过高，建议在上样前对样品进行除醇处理；

- SPE小柱净化过程中，要注意对流速的控制，建议控制在1mL/min左右；

- 洗脱液氮吹复溶后，应选用水系滤膜过滤，防止因滤膜吸附造成样品的损失，建议选用Agela Hydrophilic PTFE滤头。

附录：

图1 5ppm混标溶液

图2 5ppm混标过柱1

图3 5ppm混标过柱2

图4 红酒空白图谱

图5 5ppm基质加标1

图6 5ppm基质加标2

网站宣传：公司主站、仪器信息网、中国色谱网、化工仪器网、仪器信息网论坛、中国色谱网论坛