微波消解技术凭借其消解效率高，高智能化的优势，目前已广泛应用于食品、药品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、化妆品等领域，因此，如何选择合适的微波消解呢？

一、微波消解优势是什么？

微波消解作为一种高效的样品前处理方法，能够很好的满足现代仪器分析对样品前处理过程的要求，具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能高效等优点。尤其在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性，具备很高的样品回收率。

二、微波消解仪的控温方式有哪些？各有什么特点？

现市场上微波消解控温方式有红外控温、热电偶控温、铂电阻控温、光纤控温等控温方式。红外控温其工作方式是在一定距离下扫描和监测温度红外数据，系非接触式控温，故其精确性较差，控温精度不高。

热电偶控温通过冷热端电势差测试相对温度，由于易引起天线效应干扰微波场的均匀性，故容易产生电火花导致安全事故。并且在微波场下有自热效应即不能测定罐内实际温度。

铂电阻控温利用变化影响铂金导体内自由电子束的绝对电导率技术通过阻抗变化测试热力学温度，输出信号响应，精度较高。但是同样会有天线效应，容易产生电火花导致安全事故。

光纤控温采用直接光纤温度测量法，不受微波场影响，可以提供高精度测量，具备信息反馈及时、控温精确，不存在安全隐患，是目前最理想的微波消解控温方式。

三、微波消解应该具备哪些主动安全措施？

1、采用高精度的温度与压力控制系统，操作人员通过观察温压变化的数据和曲线了解机器远行情况。其软件模块在斜率失控时可主动停止运行，大大降低爆罐的概率的可能性。

2、具备实时温压异常监控系统，当高精度温压控制系统失效时，该系统作为备份措施及时感应并停止操作，确保安全。

3、选用高强度耐高温容器材料。

市场上有哪些常用的微波消解品牌

美国CEM、意大利迈尔斯通、奥地利安东帕、上海屹尧、上海新仪、上海新拓、成都奥普乐等

我司专业生产加工配套各厂家微波消解罐

- 材质和原装一样采用进口TFM，质量有保证，尺寸完全适配原装仪器

- 价格优惠，同等质量价格是原装的1/2到1/3

- 现货供应，无需等货期

南京瑞尼克科技开发有限公司

销售部： 苏阳             QQ: 1251499063

手机：138 138 88792       电话：025-5899 1772

邮箱：1251499063@qq.com